ООО «АэМэС-АкваТех»

Программа испытаний

по технологии Spin Klin

на установке с дисковой фильтрацией

ARKAL

СОГЛАСОВАНО:

______________________________

______________________________

______________________________

Город 2011г.

# СОДЕРЖАНИЕ :

- Общие положения

- Обязанности участников испытаний

- Критерии оценки результатов испытаний

- Организация испытаний

- Результаты испытаний

- Конфигурация опытной системы

- Приложения:

Приложение 1. Протокол испытаний

Приложение 2. Календарный план проведения испытаний

Приложение 3. Регистрационный лист проведения инструктажа по эксплуатации опытной фильтрационной установки Arkal

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Цель испытаний.                                                                                                               Цель проведения настоящих испытаний состоит в следующем:

- определение эффективности и надежности работы фильтрационной установки ARKAL  в условиях действующего производства.

- определение технической целесообразности применения фильтрационного оборудования ARKAL на конкретном участке производства.

- определение оптимальных технологических параметров и разработка рекомендаций по использованию фильтрационного оборудования ARKAL в конкретных производственных условиях.

  - Участники испытаний :

- Поставщик фильтрационного оборудования (далее Поставщик) – ООО «АэМэС-АкваТех»

- Заказчик испытаний (далее Заказчик) – _____________________

  - Предприятие, на котором выполняются испытания  – ________________

- ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИСПЫТАНИЙ

  - Обязанности Поставщика:

    - -   комплектация опытной установки в соответствии с потребностями Заказчика

    - -   поставка опытной установки в _______________

    - -   выполнить  инструктаж сотрудников Заказчика, которые будут привлечены к работе с системой, по вопросам эксплуатации опытной установки (факт прохождения инструктажа регистрируется в форме, предложенной в приложении 3).

    - -  после проведения испытаний  выполнить анализ полученных

    - результатов, совместно с производителем оборудования разработать рекомендации по применению систем дисковой фильтрации Arkal на данном предприятии и предоставить Заказчику на согласование и утверждение  Акт проведения испытаний.

  - Обязанности Заказчика:

    - выделить на производственном участке место для подключения опытной установки  не менее 4 м.кв.

    - обеспечить подведение электроэнергии к месту проведения испытаний 220 В 50Гц

    - обеспечить место подключения опытной установки к трубопроводу, заканчивающееся 2-ух дюймовой запорной арматурой

    - обеспечить периодический контроль за работой опытной установки путем проведения ее внешнего осмотра

    - обеспечить отбор проб и выполнение анализов воды в соответствии с п.4.4. настоящей Программы с занесением результатов измерений в Протокол испытаний (приложение 1).

    - обеспечить  фиксацию параметров работы системы в соответствии с п.4.4. настоящей Программы в  Протоколе испытаний (приложение 1).

    - после проведения испытаний согласовать и утвердить со своей стороны Акт проведения испытаний.

    - Обеспечить сохранность пилотной установки в течении всего времени испытаний.

    - Передать пилотную установку после проведения испытаний Исполнителю.

  - Обязанности Поставщика:

- обеспечить доставку опытной установки на предприятие ___________________________

- выполнить монтаж системы на указанном Заказчиком участке, ее электрическое подключение и наладку.

    - обеспечить отбор проб в соответствии с п.4.4. настоящей Программы с занесением результатов анализов воды, произведенных заказчиком в Протокол испытаний (приложение 1).

    - обеспечить  фиксацию параметров работы системы в соответствии с п.4.4. настоящей Программы в  Протоколе испытаний (приложение 1).

- после проведения испытаний выполнить демонтаж опытной системы

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для оценки эффективности работы оборудования приняты следующие критерии:

- Степень извлечения взвешенных веществ

- Процент сброса  воды на собственные нужды

- Качество отмывки фильтрующего элемента от накопившихся в процессе фильтрования загрязнений.

- Надежность работы средств автоматизации системы

3.2. Все параметры работы системы, необходимые для определения данных критериев, фиксируются в Протоколе испытаний (Приложение 1).

- ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ

  - Испытания проводятся в соответствии со следующими этапами:

  - испытания опытной фильтрационной системы на воде поверхностного источника (место установки системы на водозаборе станции подготовки воды).

  - Испытания системы проводятся фильтрующими элементами с различными степенями фильтрации – от 20 до 400 мкм (в соответствии с требованиями заказчика)

  - Периодичность отбора проб. По сути, длительность испытаний в отдельно взятой точке подключения опытной системы при использовании фильтрующего элемента с определенной степенью фильтрации составляет         5 суток. Периодичность отбора проб для выполнения анализов и фиксации параметров работы системы производится ежедневно.

  - Осмотр фильтрующего элемента и занесение результатов осмотра в Протокол испытаний (приложение 1) выполняется на 1, 3 и 5 день испытаний.

  - Календарный план проведения испытаний приведен  в Приложении 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1.   Результаты испытаний фиксируются в Протоколе испытаний     (Приложение 1)

5.2.    Обработка результатов испытаний выполняется сотрудниками ООО «АэМэС-АкваТех» совместно с производителем фильтрационных систем  Arkal Filtration Systems

5.3.    На основе полученных данных составляется Отчет о  проведении испытаний, в котором в обязательном порядке фиксируется следующее:

- заключение комиссии, в состав которой входят представители Заказчика, и Поставщика, относительно возможности и целесообразности применения оборудования ARKAL на данном предприятии.

- КОНФИГУРАЦИЯ ОПЫТНОЙ УСТАНОВКИ

- Автоматическая система фильтрации

  - Щит управления

  - Блок управления клапанами

  - Компрессор

  - Клапан гидравлический

  - Корпус фильтра

  - Гидропневматический бак

2. Задвижка Dy50

3. Кран пробоотборный Dy15

4. Кран шаровый  Dy50

5. Водосчетчик Dy50

6. Водосчетчик Dy 50

7. Дренажный приямок